TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION	3

CAPITULO I –  PRESENTACION DE FORMATOS	4

1.	PRESENTACION GENERAL DE LOS FORMATOS	4

2.	CONVENCIONES UTILIZADAS	5

3.	CAMPOS GENERALES	5

4.	CODIFICACION PROPIA DEL OPERADOR	6

5.	OTROS CAMPOS	6

6.	RECOMENDACIONES IMPORTANTES	7

CAPITULO II – DESCRIPCION Y USO DE FORMATOS DE ENTRADA	8

1.	PLANTA EXTERNA	8

2.	CONMUTACION	12

3.	TRAFICO	13

4.	TRANSMISION	18

5.	GESTIÓN	19

6.	ACCESO INALAMBRICO	22

7.	Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) asociados a la Interconexión	23

ANEXO – TABLAS BASICAS	25

1. Operadores - idOperador	25

2. Localidades - idLocalidad	26

3. Proveedores – IdProveedor	32

4. Tipos de Red - TipoRed	32

5. Tipos de Elementos – TipoElemento	32

6. Nivel Ceráunico	33

7. Clases de Centrales – ClaseCentral	33

# INTRODUCCION

Consciente de los cambios de mercado que se han presentado en el Sector de las Telecomunicaciones y con el fin de continuar desarrollando un marco regulatorio que promueva la competencia, una mayor cobertura y una mejor calidad en los servicios de telecomunicaciones, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) contrató la “Consultoría para la implementación del módulo de interconexión para el modelo de costos de redes fijas –MCRF” en la cual se diseñaron e implementaron los módulos adicionales y compatibles a la Herramienta Computacional Modelo de Costos de Red Fija (HC-MCRF v2), con el fin de calcular los costos exclusivos del servicio de interconexión, e implementar en el mismo lenguaje de programación la distribución de costos entre éste y el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL). Lo anterior, como parte del proceso de revisión integral de los cargos de acceso a las redes fijas y móviles en Colombia.

De esta manera, la CRT posee un Modelo de Costos de Redes TPBCL actualizado (HCMCRFIX), que necesita para su funcionamiento de unos datos de entrada que son provistos por las siguientes fuentes:

1.	Operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL).

2.	Proveedores de equipos, infraestructura, suministros, y demás componentes de la red telefónica.

3.	Valores por defecto propuestos por el modelo de costos. Éstos se tomaran de  estándares, recomendaciones y mejores prácticas de ingeniería nacional e internacional.

Este documento es una guía que se dirige al primer grupo responsable de entregar a la CRT información para el modelo de costos HCMCRFIX: los operadores de TPBCL.

El documento presenta los formatos y algunas recomendaciones para la correcta codificación de los diferentes campos que conforman las tablas de datos. La información solicitada es indispensable para alimentar la herramienta computacional, la cual entregará los costos totales de una red de telefonía local, los costos por módulos y en los diferentes niveles de agregación propuestos por el modelo HCMCRFIX.

# CAPITULO I –  PRESENTACION DE FORMATOS

## PRESENTACION GENERAL DE LOS FORMATOS

Los operadores de TPBCL deberán entregar los datos solicitados por la CRT en formato electrónico, siguiendo esta guía que les servirá para codificar la información que se requiere para alimentar el modelo de costos HCMCRFIX. La información debe ser reportada a la CRT en formato Excel (ver hojas de Excel que acompaña a este documento: archivo Formatos HCMCRFIX.rar) para el año 2005, manteniendo el orden establecido en dichos formatos.

A continuación se listan los diferentes formatos a diligenciar para cada módulo del modelo. En los capítulos siguientes se describe cada uno en detalle:

| Formatos para codificar los datos de entrada del modelo HCMCRFIX |
| --- |
| Nomenclatura | Descripción | Comentario |
| PE-h1 (Planta Externa Formato No. 1) | Bucles de Red Primaria | Información de bucles resistivos o distancias en red primaria. |
| PE-h2 (Planta Externa Formato No. 2) | Bucles de Red Directa | Información de bucles resistivos o distancias en red directa. |
| PE-h3 (Planta Externa Formato No. 3) | Bucles de Red Secundaria | Información de bucles resistivos o distancias en red secundaria. |
| PE-h4 (Planta Externa Formato No. 4) | Tipificación de red directa | Define un tipo de red directa. El tipo de red se establece según sea el porcentaje de red canalizada. Esta tipificación se debe hacer para cada central. |
| PE-h5 (Planta Externa Formato No. 5) | Tipificación de red secundaria | Define un tipo de red secundaria. El tipo de red se establece según sea el porcentaje de red canalizada. Esta tipificación se debe hace para cada distrito. Se debe indicar la cantidad de armarios existentes por distrito. |
| CX-h1 (Conmutación Formato No. 1) | Centrales | Información de cada una de las centrales existentes en la red. Incluye marca, modelo, ubicación, número de líneas y abonados y datos de tráfico, |
| TR-h1 HCMCRFIX (Tráfico Formato No. 1) | Tráfico | Información proveniente de una matriz de tráfico. Expresa el tráfico en Erlangs que se cursa entre una central de origen y una central de destino. Se deben reportar los tráficos de todas las centrales de la red. |
| TR-h2 HCMCRFIX (Tráfico Formato No. 2) | Enrutamiento | Información proveniente de una matriz de enrutamiento. Expresa qué tipo de ruta hay entre una central de origen y una central de destino. |
| TX-h1 (Transmisión Formato No. 1) | Relación entre centrales | Identifica la central superior de cada una de las centrales de la red. |
| G-h1 (Gestión Formato No. 1) | Facturación | Información de volúmenes y costos de facturación. |
| G-h2 (Gestión Formato No. 2) | Sistema de Información Geográfico | Información de costos asociados a los procesos necesarios para la implantación de un sistema de información geográfico. |
| G-h3 (Gestión Formato No. 3) | Plataformas de Gestión | Costo asociado a las plataformas y sistemas de gestión. |
| In-h1 (Acceso Inalámbrico Formato No. 1) | Acceso Inalámbrico | Costo de una línea inalámbrica según la tecnología de acceso que use el operador para prestar servicio de telefonía local. |
| In-h2 (Acceso Inalámbrico Formato No. 2) | Frecuencias | Rango de frecuencias asignadas por el Ministerio de Comunicaciones a un operador para prestar servicio de TPBCL por medio de acceso inalámbrico fijo |

## CONVENCIONES UTILIZADAS

Las tablas o formatos se presentan en Excel en hojas independientes. En cada una de estas tablas se encuentran las variables requeridas para alimentar la herramienta. En este documento se describen las características de cada variable que se deben tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos.

Una tabla está conformada por uno o más atributos, también denominados campos. Los diferentes campos aparecen en forma vertical dentro de la tabla. En este documento, los campos se muestran en forma horizontal para posibilitar la definición y uso del campo. Las características que describen las variables son:

- Campo o atributo: Es el identificador principal.

- Tipo: Numérico, si se trata de un valor que solamente acepta dígitos del 0 al 9 y en algunos casos, dependiendo del uso del campo, el signo (positivo o negativo + -).

Alfanumérico, si se trata de un valor que acepta cualquier carácter legible (letras,  números, subrayado)

- Tamaño: Número máximo de dígitos o de caracteres aceptados. Si hay un punto, el valor a la derecha es el número de posiciones decimales representativas.

- Valores posibles: Conjunto de valores posibles que puede adoptar el campo. En aquellos casos que no se indica una franja, se asumen los valores por defecto que tiene el conjunto. Por ejemplo, en valores flotantes, todos los valores que el computador puede representar adecuadamente para un número real, tanto positivos como negativos. En el caso de códigos de identificación numéricos, valores absolutos dentro del número de dígitos disponibles.

- Observaciones: Explica el significado de un campo. También se usa para comentar restricciones o en algunos casos para proveer un ejemplo que facilita la comprensión del significado del campo.

## CAMPOS GENERALES

A lo largo de la preparación de los diferentes formatos aparecerán algunos campos que por su generalidad, serán explicados a continuación.

- Código del Operador (IdOperador): El código del operador identifica de manera unívoca a cada operador dentro la base de datos que incluye la herramienta computacional. Los valores posibles de este campo se presentan en la Tabla 1 del Anexo.

- Código de Localidad (IdLocalidad): El código de localidad representa el municipio donde está ubicada la red del operador.  Se usa la forma ddmmm, donde dd es el identificador del departamento y mmm es el identificador del municipio, de acuerdo con la codificación establecida por el DANE. Los valores posibles de estos códigos se presentan en la Tabla 2 del Anexo.

- Código de la Central (IdCentral): El código de la central será suministrado por el operador y deberá conservarse en todos los formatos, es decir se debe mantener la misma identificación para Planta Externa e Interna.

Las centrales que se encuentran ubicadas en la misma planta física, se deben tratar independientemente, es decir, se debe asignar un código a cada una.

## CODIFICACION PROPIA DEL OPERADOR

Algunos campos son codificados directamente por el operador. Comúnmente los procesos internos de automatización garantizan que se pueda contar con una codificación previa completa, de otra manera, para propósitos del modelo de costos, el operador deberá presentar una codificación que siga los lineamientos propuestos en cada tabla en lo relativo a tipo, tamaño máximo y valores posibles. Estos campos deben ser únicos en todos los formatos.

Algunos de estos campos se indican en la siguiente tabla:

| Descripción | Campo |
| --- | --- |
| Código de la Central | idCentral |
| Código del Distrito | idDistrito |
| Código del Elemento de Red | idElemento |

  - Código de la Central (IdCentral): El código de la central es un valor único alfanumérico de hasta diez caracteres. En caso de no contar con codificación propia del operador, se recomienda el uso de números enteros positivo de uno a cuatro dígitos (1-9999) para identificar cada central.

  - Código del Distrito (IdDistrito): El código del distrito es un valor alfanumérico de uno a quince caracteres. Comúnmente los armarios son numerados con números enteros positivos, pero se acepta cualquier codificación basada en letras y números.

  - Código del Elemento (IdElemento): Todos los elementos de la red externa se clasifican según el tipo de elemento (Armarios, cajas, strips y reservas). Para cada tipo de elemento, los elementos son codificados en forma única.

El código del elemento es un valor único alfanumérico de uno a quince caracteres por elemento.

## OTROS CAMPOS

Otros campos que tienen una codificación establecida dentro del modelo de costos son:

| Campo | Descripción | Codificación |
| --- | --- | --- |
| idProveedor | Código del proveedor | Tabla 3 |
| TipoRed | Tipo de red | Tabla 4 |
| TipoElemento | Tipo de elemento | Tabla 5 |
| NivelCeraunico | Nivel ceráunico | Tabla 6 |
| ClaseCentral | Clase de central | Tabla 7 |
| TipoRuta | Tipo de ruta | Tabla 8 |
| Servicio | Conexión entre centrales | Tabla 9 |

El Anexo contiene las Tablas que presentan los valores posibles para cada uno de estos campos.

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Los datos solicitados deberán reportarse para cada una de las localidades en donde se cobre tarifa local. Localidades diferentes no serán cargadas en la herramienta computacional.

- Cada formato deberá elaborarse en un archivo de Excel o un archivo plano independiente.

- El operador deberá codificar los campos únicamente con el tipo (numérico o alfanumérico) especificado en las tablas del Anexo. El proceso de carga de la herramienta computacional no acepta formulas en las celdas de las hojas de Excel.

- Los datos de un formato pueden ser presentados en forma separada si el número de registros es muy grande. Es necesario tener en cuenta que para un archivo de Excel el límite es de 65536 filas.

- La herramienta requiere que todos los formatos presentados en esta guía sean importados. Por ejemplo, aquellos operadores que no presten servicio de TPBCL por medio de acceso fijo inalámbrico deberán reportar los formatos In-h1 e In-h2 con la información solicitada en cero.

- En cada formato se debe usar el separador decimal diferente al separador de miles (ej. punto para los decimales y coma para los miles o Vs.). El módulo de importación de datos de la herramienta computacional ofrece la opción de elegir en cada hoja de Excel  punto o coma para el separador de miles y para el separador decimal, no es posible usar el mismo separador para identificar  decimales y miles.  Se recomienda en lo datos de entrada no usar cifras con separador de miles, únicamente usar separador decimal.

- El identificador de Central debe ser el mismo en todos los formatos, es decir, se debe conservar el idcentral para los formatos de Planta Externa e Interna.

# CAPITULO II – DESCRIPCION Y USO DE FORMATOS DE ENTRADA

## PLANTA EXTERNA

Los datos de entrada que se requieren para modelar la Red Primaria, Red Directa y Red Secundaria, se deben presentar en los formatos PE-h1, PE-h2, PE-h3, PE-h4, PE-h5 que se describen a continuación.

- Bucles de Red Primaria, Secundaria y Directa: Formatos  PE-h1, PE-h2 y PE-h3

El módulo de planta externa requerirá de la información relacionada con los tres (3) tipos de bucles resistivos de la red de acceso o las distancias a los elementos de dispersión y sub-repartición de red, enunciados a continuación:

- Bucle o distancias de las cajas, strips y reservas de Red Directa

- Bucle o distancias de los bloques primarios de la Red Primaria

- Bucle o distancias de las cajas, strips y reservas de Red Secundaria

Solo se requerirá el bucle de y/o distancia a un par de cada caja, strip y reserva de la red directa y de cada caja, strip y reserva de la red secundaria. Para la red primaria solo se requerirá el bucle y/o distancia de un par primario de cada armario.

Para cada bucle y/o distancia suministrados se requerirá el calibre del par involucrado así como las capacidades de cajas, strips y armarios (relación primaria/secundaria) a los que corresponden.

Si el operador reporta Bucle y distancia, la herramienta tomará el valor de la distancia.

Para modelar la Red Externa se requiere del número de líneas de la Central y la cantidad de abonados servidos por ésta, estos dos datos son reportados en el formato Cxh1.

Formato 1.  Planta Externa Formato No. 1 - PE-h1

| PE-H1 | BUCLES DE RED PRIMARIA |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación de municipios (ver tabla No.2 Localidades, Anexo) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la Central según codificación del Operador. |
| TipoElemento | Alfanumérico | 1 | A R | Tipo de elemento de red. A-Armario R-Reserva |
| IdElemento | Alfanumérico | 15 |  | Código del elemento según codificación del operador. |
| Capacidad | Numérico | 8 | 00000000-99999999 | Capacidad del elemento expresada en pares. |
| CapacidadSecundaria | Numérico | 8 | 00000000-99999999 | Capacidad del elemento expresada en pares. Aplica únicamente a armarios para mostrar la capacidad secundaria del armario. |
| Calibre | Numérico | 2.1 | 0.4 0.5 0.6 | Calibre (diámetro) del cable expresado en milímetros. |
| ValorBucle | Numérico | 5 | 00000-99999 | Valor del bucle para el par expresado en ohmios. No reporte valor del bucle si presenta el valor de la Distancia entre central y el elemento. |
| Distancia | Numérico | 5 | 00000-99999 | Distancia, en metros, entre la central y el elemento. |

Formato 2. Planta Externa Formato No.  2 - PE-h2

| PE-H2 | BUCLES DE RED DIRECTA |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación de municipios (ver tabla No. 2, Anexo) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la Central según codificación del Operador. |
| TipoElemento | Alfanumérico | 1 | C S R | Tipo de elemento de red. C-Caja. S-Strip. R-Reserva |
| IdElemento | Alfanumérico | 15 |  | Código del elemento según codificación del operador. |
| Capacidad | Numérico | 8 |  | Capacidad del elemento expresada en pares. |
| Calibre | Numérico | 2.1 | 0.4 0.5 0.6 | Calibre (diámetro) del cable expresado en milímetros. |
| ValorBucle | Numérico | 5 | 00000-99999 | Valor del bucle para el par expresado en ohmios. No reporte valor del bucle si presenta el valor de la Distancia entre central y el elemento. |
| Distancia | Numérico | 5 | 00000-99999 | Distancia, en metros, entre la central y el elemento. No reporte valor de la distancia si presenta el valor del bucle. |

Formato 3. Planta Externa Formato No.  3 - PE-h3

| PE-H3 | BUCLES DE RED SECUNDARIA |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación de municipios (ver tabla de localidades, Anexo) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la Central según codificación del Operador. |
| IdDistrito | Alfanumérico | 15 |  | Código de Distrito según numeración del operador. |
| TipoElemento | Alfanumérico | 1 | C S R | Tipo de elemento de red. C-Caja. S-Strip. R-Reserva |
| IdElemento | Alfanumérico | 15 |  | Código del elemento según codificación del operador. |
| Capacidad | Numérico | 8 |  | Capacidad del elemento expresada en pares. |
| Calibre | Numérico | 2.1 | 0.4 0.5 0.6 | Calibre (diámetro) del cable expresado en milímetros. |
| ValorBucle | Numérico | 5 | 00000-99999 | Valor del bucle para el par expresado en ohmios. No reporte valor del bucle si presenta el valor de la Distancia entre el armario y el elemento. |
| Distancia | Numérico | 5 | 00000-99999 | Distancia, en metros, entre el armario y el elemento. No reporte valor de distancia si presenta valor del bucle. |

- Tipificación Red Directa: Formato PE-h4

La tipificación de red directa determina el mayor o menor grado de red canalizada tendida para Red Directa. Comúnmente las redes directas son altamente canalizadas, pero la proporción de canalización puede variar de una red a otra.

El formato PE-h4 es utilizado para determinar la tipificación de red directa. Este formato también se usa para que el operador especifique para cada central, la existencia de red mural en la red aérea y el nivel ceráunico de la zona donde se encuentra ubicada la central.

Formato  4.  Planta Externa Formato No.  4 - PE-h4

| PE-H4 | TIPIFICACION DE RED DIRECTA |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE (ver tabla de localidades, Anexo) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la Central según codificación del Operador. |
| PorCanalizacion | Numérico | 3 | 30 50 70 | Porcentaje de Canalización. Esta tipificación debe ser dada para cada central. (en porcentaje) |
| RedMural | Numérico | 1 | 0 1 | Para cada central, el operador deberá especificar si existe red mural, indicando con el número uno (1) la existencia de dicha red y con cero (0) cuando no existe. |
| NivelCeraunico | Numérico | 1 | 1 2 3 | Nivel Ceráunico de la zona donde se encuentra ubicada la central. Ver tabla 6 Anexo. A partir de esta tipificación el modelo determina el porcentaje de cajas protegidas para la red Directa y Red Secundaria. |

- Tipificación Red Secundaria: Formato PE-h5

La tipificación de red secundaria determina el mayor o menor grado de red canalizada para la red secundaria. Comúnmente las redes secundarias son predominantemente aéreas, pero la proporción de red aérea puede variar de una red a otra. El Formato PE-h5 se usa para determinar la tipificación de la red secundaria.

A continuación se describe una metodología sugerida para que los operadores puedan estimar mediante una aproximación, el porcentaje de red canalizada en cada uno de sus distritos:

- Se propone que cada operador tome las cuatro cajas más alejadas del armario, y determine: la distancia del armario a  cada una de estas cajas y el porcentaje de red canalizada para cada una de estas distancias.

- Para cada una de las distancias anteriormente mencionadas, se deberá encontrar el número de pares-metro.

- A partir del paso anterior, se podrá calcular el total de pares-metro, siendo este la suma de los pares-metro correspondientes a las cuatro cajas.

- Con el porcentaje de canalización hallado para cada ubicación de las cajas y los pares-metro determinados, se podrá calcular el total de pares-metro correspondiente a la canalización para las cuatro ubicaciones.

- Ahora se tendrá el total de pares-metro canalizados del distrito, que corresponderá a la suma de los pares-metro calculados en el paso anterior.

- El porcentaje de canalización del distrito será la razón entre los pares-metro de la porción canalizada (valor hallado en el paso anterior) al total de pares-metro encontrado en el paso 3.

- El valor determinado en el paso anterior se deberá aproximar al porcentaje que adoptará el modelo, según la tabla que se presenta a continuación:

| Porcentaje Canalización encontrado | Porcentaje Canalización entrado al modelo |
| --- | --- |
| (0-30 %] | 20% |
| (30-50%] | 40% |
| (50-70%] | 60% |
| (70-100%] | 80% |

- El porcentaje de canalización para cada distrito que se deberá incluir en los formatos de entrada, de acuerdo con los valores de la tabla anterior.

Formato 5. Planta Externa Formato No.  5 - PE-h5

| PE-H5 | TIPIFICACION DE RED SECUNDARIA |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE. (ver tabla de localidades, Anexo) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la Central según codificación del Operador. |
| IdDistrito | Alfanumérico | 15 |  | Código de Distrito según numeración del operador. |
| PorCanalizacion | Numérico | 3 | 20 40 60 80 | Porcentaje de Canalización. Esta tipificación se debe reportar por distrito. (En porcentaje) |
| CantArmarios | Numérico | 1 | 1 2 | Cantidad de Armarios (gabinetes) por distrito. |

## CONMUTACION

Los datos de entrada de este módulo, permiten dimensionar la etapa de abonados, la etapa troncal, la red de conmutación y la etapa de control según la clase y marca de la central de conmutación a costear en el modelo; y construir a partir de la ubicación de las centrales la red de transmisión.

El formato CX-h1 recoge los datos que deben proveer los operadores para alimentar el modulo de Conmutación y Señalización.

Este es el primer formato que debe ser cargado en la herramienta computacional, ya que a partir de la información consignada en él se crean las centrales de la red, la información reportada en otros formatos se valida contra los datos cargados de este archivo.

Formato  6.  Conmutación Formato No.  1 - CX-h1

| CXh1 | CENTRALES |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo ) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del municipio. (ver tabla de localidades, Anexo) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la Central según numeración del Operador. |
| NombreCentral | Alfanumérico | 15 |  | Nombre de la Central en la red del operador. |
| IdProveedor | Numérico | 2 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 | Código del proveedor. 01-Siemens 02-Ericsson 03-Fujitsu 04-Nortel 05-Alcatel 06-Nec 07-Italtel 08- Goldstar 09-Huawei 99-Otra |
| VersionCentral | Alfanumérico | 15 |  | Ejemplo, BYB-501 |
| ClaseCentral | Alfanumérico | 3 | TS TLS LS RSU | Clase de la central: TS-tránsito TLS-combinada LS-local RSU- concentrador |
| CoordX | Alfanumérico | 15 |  | Coordenada X. Latitud dada en formato: grados, minutos y segundos. Ej 34o60’80” o 34:60:80) |
| CoordY | Alfanumérico | 15 |  | Coordenada Y. Longitud dada en formato: grados, minutos y segundos |
| LineasEnEquipo | Numérico | 8 |  | Número de Líneas en Equipo. |
| LineasAlambrica | Numérico | 8 |  | Número de Líneas Alámbricas en equipo. |
| LineasInalambrica | Numérico | 8 |  | Número de Líneas Inalámbricas en equipo. |
| TecnologiaInalambrica | Alfanumérico | 15 |  | Tecnología inalámbrica con la cual se presta el servicio de telefonía local |
| AbonServicio | Numérico | 8 |  | Número total de abonados en servicio. |
| AbonAlamResidencial | Numérico | 8 |  | Número de Líneas Alámbricas Residenciales que están en servicio. |
| AbonAlamNoResidencial | Numérico | 8 |  | Número de Líneas Alámbricas NO Residenciales que están en servicio. |
| AbonInalamResidencial | Numérico | 8 |  | Número de Líneas Inalámbricas Residenciales que están en servicio. |
| AbonInalamNoResidencial | Numérico | 8 |  | Número de Líneas Inalámbricas NO Residenciales que están en servicio. |
| TraficoAbonResidencial | Numérico | 1.5 | 0-1 | Tráfico promedio por abonado residencial expresado en valores entre 0 y 1 Erlang |
| TraficoAbonNoResidencial | Numérico | 1.5 | 0-1 | Tráfico promedio por abonado no residencial expresado en valores entre 0 y 1 Erlang |
| TraficoTotalAbonado | Numérico | 1.5 | 0-1 | Tráfico promedio por línea expresado en valores entre 0 y 1 Erlang. |
| Tiempollamada | Numérico | 3.2 |  | Tiempo de duración promedio de una llamada telefónica-voz. En segundos. (no incluye tiempo de duración de conexión a Internet) |

OBSERVACIONES:

- Se deben diferenciar las centrales ubicadas en un mismo sitio.

- Se debe reportar el número de líneas alámbricas e inalámbricas y el número de abonado residenciales y no residenciales. La herramienta verifica que el número de líneas alámbricas e inalámbricas corresponda con el número de líneas en equipo, que el número de abonados residenciales y no residenciales corresponda con el número total de abonados en servicio y que el número de abonados sea menor que el número de líneas en equipo. Si la herramienta computacional detecta un error en la informaron reportada, la central y sus costos asociados no serán considerados.

- El formato valido para reportar la latitud y longitud de las centrales es el siguiente, ejemplo: 34o60'80" (' ALT + 39, “ALT+ 34) o separar los grados, minutos y segundos usando los dos puntos, así: 34:60:80. Recordar que el campo tiene una longitud máxima de 15 caracteres incluyendo los separadores de grados, minutos y segundos. No incluir caracteres adicionales como N (Norte), S (Sur), O (Oeste), E (Este), - (Negativo) etc.

- Si se decide usar números para codificar centrales, se debe conservar exactamente el mismo número en todos los formatos, ej. Si en CX-h1 se codifica una central con ‘1’, no se podría codificar la misma central en otro formato como ‘01’ o viceversa.

- En caso de no contar con la información de las columnas sombreadas, el modelo asumirá valores por defecto.

## TRAFICO

El Módulo de tráfico realiza los cálculos matemáticos para estimar tráficos y capacidad de enlaces y equipos, que son usados por los módulos de Conmutación, Señalización y Transmisión. Dichas funciones matemáticas se construyen a partir de la información suministrada por los operadores en las  matrices de tráfico y enrutamiento.

Las Matrices de Tráfico y de Enrutamiento son claves para alimentar el modelo y costear adecuadamente la red de cada uno de los operadores de TPBCL. Sin la información de estas matrices, no se podrá modelar la Red de Conmutación ni Transmisión.

- Matriz de Tráfico - Formato TR-h1 HCMCRFIX

La forma común de representar los intereses de tráfico es a través de matrices de tráfico, donde las filas representan las centrales de origen y las columnas las centrales de destino, cada celda representa un valor de tráfico particular (dado en Erlangs) para la combinación central de origen-central de destino.

Sin embargo, para efectos de presentación de los datos de entrada, es necesario codificar cada celda como un registro en el formato TR-H1 HCMCRFIX. La razón básica para presentar los datos en forma tabular simple es que, una matriz puede tener un número indefinido de filas-columnas en función de la cantidad de centrales que aparecen allí, en cada caso. La matriz original no está organizada adecuadamente para la entrada de datos.

Es indispensable que el operador reporte los tráficos de todas las centrales locales y los concentradores remotos. Las centrales o concentradores no reportados en este formato no serán modelados por el módulo de conmutación, ni harán parte de la red de transmisión.

Formato  7.  Trafico Formato No.  1  - TR-h1 HCMCRFIX

| TR-h1 HCMCRFIX | Tráfico |
| --- | --- |
| VARIABLE | DESCRIPCION | TIPO | TAMAÑO |
| idOperador | Código del Operador (ver Tabla No.1-Operadores, Anexo) | Numérico | 4 |
| idLocalidad | Codificación de la localidad del operador que reporta la información (ver Tabla No.2-Localidades, Anexo) | Numérico | 5 |
| idOperadorOrigen | Código del Operador que posee la central de origen. (ver Tabla No.1-Operadores, Anexo) | Numérico | 4 |
| idCentralOrigen | Código de la central de origen. | Alfanumérico | 10 |
| idLocalidadOrigen | Codificación de la localidad donde se ubica la central origen (ver Tabla No.2-Localidades, Anexo Word) | Numérico | 5 |
| idOperadorDestino | Código del Operador que posee la central de destino (ver Tabla No.1-Operadores, Anexo) | Numérico | 4 |
| idCentralDestino | Código de la central de destino. | Alfanumérico | 10 |
| idLocalidadDestino | Codificación de la localidad donde se ubica la central destino (ver Tabla No.2-Localidades, Anexo) | Numérico | 5 |
| Servicio | Valores posibles: IX = Interconexión, ISP = Internet. TPBCL = Telefonía Pública Básica Conmutada Local. | Alfanumérico | 5 |
| CantTrafico | Tráfico en erlangs, para las rutas de la red local | Numérico | 40 |
| TipoTrafico | Tipo de trafico (L: Local-Local; LE: Local-Local Extendido; LD: Local-Larga Distandia; MOVIL: Local-TMC,PCSyTrunking; ISP: Local-Internet) | Alfanumérico | 5 |
| pico101 | tráfico pico 1 en erlangs mes 1, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico201 | tráfico pico 2 en erlangs mes 1, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico301 | tráfico pico 3 en erlangs mes 1, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico401 | tráfico pico 4 en erlangs mes 1, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico102 | tráfico pico 1 en erlangs mes 2, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico202 | tráfico pico 2 en erlangs mes 2, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico302 | tráfico pico 3 en erlangs mes 2, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico402 | tráfico pico 4 en erlangs mes 2, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico103 | tráfico pico 1 en erlangs mes 3, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico203 | tráfico pico 2 en erlangs mes 3, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico303 | tráfico pico 3 en erlangs mes 3, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico403 | tráfico pico 4 en erlangs mes 3, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico104 | tráfico pico 1 en erlangs mes 4, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico204 | tráfico pico 2 en erlangs mes 4, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico304 | tráfico pico 3 en erlangs mes 4, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico404 | tráfico pico 4 en erlangs mes 4, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico105 | tráfico pico 1 en erlangs mes 5, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico205 | tráfico pico 2 en erlangs mes 5, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico305 | tráfico pico 3 en erlangs mes 5, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico405 | tráfico pico 4 en erlangs mes 5, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico106 | tráfico pico 1 en erlangs mes 6, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico206 | tráfico pico 2 en erlangs mes 6, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico306 | tráfico pico 3 en erlangs mes 6, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico406 | tráfico pico 4 en erlangs mes 6, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico107 | tráfico pico 1 en erlangs mes 7, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico207 | tráfico pico 2 en erlangs mes 7, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico307 | tráfico pico 3 en erlangs mes 7, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico407 | tráfico pico 4 en erlangs mes 7, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico108 | tráfico pico 1 en erlangs mes 8, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico208 | tráfico pico 2 en erlangs mes 8, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico308 | tráfico pico 3 en erlangs mes 8, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico408 | tráfico pico 4 en erlangs mes 8, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico109 | tráfico pico 1 en erlangs mes 9, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico209 | tráfico pico 2 en erlangs mes 9, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico309 | tráfico pico 3 en erlangs mes 9, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico409 | tráfico pico 4 en erlangs mes 9, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico110 | tráfico pico 1 en erlangs mes 10, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico210 | tráfico pico 2 en erlangs mes 10, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico310 | tráfico pico 3 en erlangs mes 10, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico410 | tráfico pico 4 en erlangs mes 10, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico111 | tráfico pico 1 en erlangs mes 11, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico211 | tráfico pico 2 en erlangs mes 11, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico311 | tráfico pico 3 en erlangs mes 11, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico411 | tráfico pico 4 en erlangs mes 11, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico112 | tráfico pico 1 en erlangs mes 12, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico212 | tráfico pico 2 en erlangs mes 12, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico312 | tráfico pico 3 en erlangs mes 12, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |
| pico412 | tráfico pico 4 en erlangs mes 12, para rutas de interconexión | Numérico | 10.3 |

OBSERVACIONES:

- Los operadores Origen y destino  pueden ser Operadores de TPBCL, telefonía móvil, Larga Distancia, ISP, Red Inteligente, etc.

- Para los tráficos entre centrales de la misma red el servicio debe ser TPBCL. Los tráficos desde y hacia otras redes deben codificarse como servicio IX y los tráficos de Internet como servicio ISP.

- Para reportar los tráficos con otras redes, es decir los tráficos de interconexión y los tráficos de Internet, se le debe asignar un identificador de central a las centrales de otros operadores.

- Reportar los tráficos de Interconexión (entrantes y salientes) únicamente para las centrales que tengan los enlaces con otros operadores de Interconexión, es decir, las centrales de interconexión. (La herramienta automáticamente calcula los incrementos de capacidad al interior de la red, debido al tráfico de Interconexión).

- Se reportan los cuatro picos bidirecional en erlangs por cada ruta por cada mes. Es decir para el mes de Enero se colocan los picos en las columnas pico101, pico201, pico301 y pico401, para el mes de Febrero se colocan los picos en las columnas pico 102, pico202, pico302 y pico 402, así sucesivamente hasta llegar al mes de Diciembre cuyos picos se colocan en las columnas pico112, pico212, pico312 y pico412.

- En la columna CantTrafico se reportan los tráficos en Erlangs para las rutas de la red local. Para aquellas rutas que sean de interconexión con otros operadores se debe colocar el valor cero (0).

- Para la columna TipoTrafico, el tráfico cursado entre dos centrales se debe identificar según se indica a continuación:

Tipo de tráfico

| Tipo de tráfico | Descripción |
| --- | --- |
| L | Si la central origen se Interconecta con una central destino de otra red local |
| LE | Si la central origen se Interconecta con una central destino de una red de local extendida |
| LD | Si la central origen se Interconecta con una central destino de una red de larga distancia |
| MOVIL | Si la central origen se Interconecta con una central destino de una red móvil (TMC o PCS) |
| ISP | Si la central origen se Interconecta con un ISP. |

- Datos de enrutamiento – Formato TR-h2 HCMCRFIX

La matriz de enrutamiento debe ser traducida (preparada) en el formato TR-h2 HCMCRFIX. El procedimiento es similar al seguido con la matriz de tráfico TR-h1 HCMCRFIX.

Formato 8. Trafico Formato No.  2 - TR-h2 HCMCRFIX

| TR-h2 HCMCRFIX | Enrutamiento |
| --- | --- |
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | TIPO | TAMAÑO |
| idOperador | Código del Operador (ver Tabla No.1-Operadores, Anexo) | Numérico | 4 |
| idLocalidad | Codificación de la localidad del operador que reporta la información (ver Tabla No.2-Localidades, Anexo) | Numérico | 5 |
| idOperadorOrigen | Código del Operador que posee la central de origen. (ver Tabla No.1-Operadores, Anexo) | Numérico | 4 |
| idCentralOrigen | Código de la central de origen. | Alfanumérico | 10 |
| idLocalidadOrigen | Codificación de la localidad donde se ubica la central origen (ver Tabla No.2-Localidades, Anexo) | Numérico | 5 |
| idOperadorDestino | Código del Operador que posee la central de destino (ver Tabla No.1-Operadores, Anexo) | Numérico | 4 |
| idCentralDestino | Código de la central de destino. | Alfanumérico | 10 |
| idLocalidadDestino | Codificación de la localidad donde se ubica la central destino (ver Tabla No.2-Localidades, Anexo) | Numérico | 5 |
| TipoRuta | Tipo de la ruta que se esta enviando (D, T, H o I) | Numérico |  |
| Tipotráfico | Tipo de tráfico (L: Local-Local; LE: Local-Local Extendido; LD: Local-Larga Distancia; MOVIL: Local-TMC,PCSyTrunking; ISP: Local-Internet) | Alfanumérico | 5 |
| E1activos | Cantidad de enlaces E1 en funcionamiento (tráfico entrante y saliente) | Numérico | 4 |
| Trafmin01in | Cantidad de tráfico en minutos entrante mes 1 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin01out | Cantidad de tráfico en minutos saliente mes 1 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin02in | Cantidad de tráfico en minutos saliente mes 2 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin02out | Cantidad de tráfico en minutos saliente mes 2 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin03in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 3 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin03out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 3 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin04in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 4 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin04out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 4 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin05in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 5 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin05out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 5 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin06in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 6 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin06out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 6 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin07in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 7 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin07out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 7 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin08in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 8 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin08out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 8 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin09in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 9 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin09out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 9 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin10in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 10 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin10out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 10 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin11in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 11 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin11out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 11 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin12in | cantidad de tráfico en minutos entrante mes 12 | Numérico | 10.3 |
| Trafmin12out | cantidad de tráfico en minutos saliente mes 12 | Numérico | 10.3 |

OBSERVACIONES:

- Tipos de Rutas posibles:

  - Rutas directas (D): Son las rutas establecidas entre dos centrales sin posibilidad de desborde.  Para centrales de la misma red. Ej. Ruta Directa entre dos centrales locales.

  - Rutas de tránsito (T): Se notan como T las rutas entre una central (origen) y su central superior (destino) cuando la superior acumula tráfico de las centrales inferiores. Ej. Ruta Tandem entre una central local y su central tandem.

  - Rutas de alto uso (H): Son las rutas establecidas entre dos centrales, a las cuales se les establece un porcentaje de desborde sobre una ruta hacia la central Tandem. Ej. Ruta de alto uso entre dos centrales locales.

Si los intereses de tráfico de las centrales locales que el operador reporta en la matriz de tráfico incluyen el tráfico de los RSU conectados a ella y el tráfico saliente de un RSU únicamente se reporta a su central superior, la ruta entre el RSU y la local superior debe ser una ruta D. Si por el contrario, el operador cuenta con mediciones de tráfico y puede reportar todos los intereses de tráfico desde y hacia los RSU, el tipo de ruta entre los RSU y sus locales superiores, debe ser identificado como una ruta T.

  - Rutas de Interconexión (I): Son las rutas establecidas con otros operadores.

- Se debe considerar la ruta bidireccional, por ejemplo no se debe reportar una ruta D o H entre la central de origen 4 y la central destino 5 y al mismo tiempo una  ruta D entre la central origen 5 y la central destino 4.

- El modelo reconoce una única ruta T por central, rutas H entre centrales locales, rutas T entre RSU y su central de zona o central superior y entre una central local y su central de zona o central superior. A continuación se ilustran los tipos de ruta validos por tipo de central (Rutas reportadas no validas no serán consideradas en el modelamiento)

| Tipo Ruta | Tipo de Centrales |
| --- | --- |
| T | RSU-LS |
|  | LS-TLS |
|  | LS-TS |
|  | RSU-TLS |
| D | TLS-TLS |
|  | TS-TS |
|  | LS-LS |
|  | RSU-LS |
|  | LS-TLS |
|  | LS-TS |
| H | LS-LS |
| I | N/A |

- No reportar Rutas D, H o T con otros operadores, únicamente entre centrales de la misma red. Las rutas con otros operadores deben ser reportadas como Rutas I.

- El tráfico entrante y saliente corresponde a la cantidad de minutos que se cursan por cada ruta, medido en minutos tanto para el tráfico saliente como entrante por cada uno de los meses.

- En E1Activos se reporta el número de enlaces E1, actualmente en funcionamiento por cada ruta de interconexión (teniendo en cuenta trafico entrante y saliente de interconexión)

- Se reporta el tráfico entrante y saliente en minutos por cada ruta para cada mes. Es decir, el tráfico entrante en minutos durante el mes de Enero para cada ruta se coloca en la columna trafmin01in mientras que el tráfico saliente en minutos durante el mes de Enero para cada ruta se coloca en la columna trafmin01out. Así sucesivamente hasta llegar al mes de Diciembre cuyo tráfico entrante en minutos por cada ruta se coloca en la columna trafmin12in y el saliente en la columna trafmin12out.

- Para la columna TipoTrafico, el tráfico cursado entre dos centrales se debe identificar según se indica a continuación:

Tipo de tráfico

| Tipo de tráfico | Descripción |
| --- | --- |
| L | Si la central origen se Interconecta con una central destino de otra red local |
| LE | Si la central origen se Interconecta con una central destino de una red de local extendida |
| LD | Si la central origen se Interconecta con una central destino de una red de larga distancia |
| MOVIL | Si la central origen se Interconecta con una central destino de una red móvil (TMC o PCS) |
| ISP | Si la central origen se Interconecta con un ISP. |

## TRANSMISION

El módulo de transmisión construye la red de transmisión y determina los costos de inversión de los equipos de transmisión, medio de transmisión, canalizaciones y ductos asociados a la red de transmisión de un operador de telefonía.

La red SDH se modela a partir de la información reportada en el formato TX-h1, en el cual se debe reportar para todas las centrales de la red (incluyendo los Concentradores remotos) su central superior.

- Relación entre centrales  - Formato TX-h1

En el  formato TX-h1 se establece la relación que tienen entre sí las centrales, allí se deja explícita la relación de una central que se conecta a una central superior para establecer un camino en la red de transmisión.

Formato 9. Transmisión Formato No.  1  - TX-h1

| TXh1 | RELACION ENTRE CENTRALES |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación de la localidad del operador que reporta la información (ver tabla de localidades, Anexo) |
| IdLocalidadOrigen | Numérico | 5 | 00000-99999 | Localidad donde se ubica la central origen. (ver tabla de localidades, anexo) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central según numeración del operador. |
| IdLocalidadDestino | Numérico | 5 | 00000-99999 | Localidad donde se ubica la central superior. (ver tabla de localidades, anexo) |
| IdCentralSuperior | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central superior (central de zona) según numeración del operador. |

OBSERVACIONES

- Reportar para cada central de la red, su central superior o central de zona. Las centrales que no sean reportadas en este formato, no se incluirán en la red de transmisión.

- Reportar una central superior o central de zona por central.

- Relaciones de superioridad posibles:

| Central | Central superior |
| --- | --- |
| TS, TLS | - |
| LS | TS o TLS |
| RSU | LS, TLS |

La red de transmisión se estructura a partir de Anillos de Acceso (a través de los cuales se conectan los concentradores remotos a su respectiva central local), Anillos Troncales de Segundo Nivel (a través de los cuales se conectan las centrales locales a su respectiva central de tránsito) y Anillos Troncales de Primer Nivel (a través de los cuales se conectan las centrales de transito).

## GESTIÓN

El módulo de Gestión requiere de los campos incluidos en el formato G-h1, G-h2 y G-h3 que deben ser provistos por el operador de telefonía local.

- Facturación - Formato G-h1

El Formato G-h1 servirá para calcular los costos asociados al Proceso de facturación, y distribución del servicio de TPBCL.

Formato 10.  Gestión Formato No.  1 - G-h1

| Gh1 | FACTURACION |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Localidad que se quiere costear. (ver tabla de localidades, Anexo) |
| CantFacturasMes | Numérico | 8 |  | Número de facturas emitidas por mes. |
| CantRegistrosHora | Numérico | 8 |  | Número promedio de registros procesados por hora. |
| CantRegistrosFactura | Numérico | 8 |  | Número promedio de registros procesados por factura. |
| CostoProcDatosHora | Numérico | 8 |  | Costo de Procesamiento de datos por hora. En pesos. |
| CostoImpresionHoja | Numérico | 8 |  | Costo de Impresión por hoja En pesos. |
| CostoEntregaHoja | Numérico | 8 |  | Costo de entrega por hoja. En pesos. |

OBSERVACIONES:

- Los operadores que no cuenten con la información referente a cantidades y costos, deberán reportar los campos en cero.

- En caso de reportarse la información solicitada en este formato en cero, la herramienta asumirá valores por defecto.

- La localidad que se debe reportar en el formato corresponde con la localidad que se quiere costear.  Por ejemplo, si se desea costear una red para una localidad principal con municipios aledaños, en el formato reportar únicamente la localidad principal. Si por el contrario se están preparando los formatos para correr un escenario para costear una localidad específica, reportar en este formato únicamente la localidad que se desea costear.

- Los costos que se deben reportar en este formato deben darse en pesos colombianos.  No usar separador de miles.

- Sistemas de Información Geográfico - Formato G-h2

La información solicitada en el Formato G-h2 servirá para estimar los costos de los procesos críticos para lograr la puesta en servicio de un sistema de información geográfico SIG/AM/FM para la gestión de planta externa, para aquellos operadores que hayan implantado este tipo de sistema.

Formato 11.  Gestión Formato No.  2 - G-h2

| Gh2 | SIG |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE. (ver tabla de localidades, Anexo) |
| CostoCartografia | Numérico | 8 |  | Costo promedio del proceso de cartografía, por par, para la implantación de un sistema SIG/AM/FM, en pesos. |
| CostoInventarioRed | Numérico | 8 |  | Costo promedio del proceso de inventario físico de red, por par, para la implantación de un sistema SIG/AM/FM, en pesos. |
| CostoConversión | Numérico | 8 |  | Costo promedio del proceso de conversión, por par, para la implantación de un sistema SIG/AM/FM, en pesos. |
| CostoSoftware | Numérico | 8 |  | Costo promedio del software, por par, para un sistema SIG/AM/FM, en pesos. |
| CostoInterfaces | Numérico | 8 |  | Costo promedio Interfaces con sistemas existentes, por par, para la implantación de un sistema SIG/AM/FM, en pesos. |

OBSERVACIONES:

- Los operadores que no cuenten con esta infraestructura deberán reportar los campos  relacionados a los costos en cero.

- Los costos que se deben reportar en este formato deben suministrarse en pesos Colombianos, a diciembre de 2005. No usar separador de miles.

- La localidad que se debe reportar en el formato corresponde a la localidad que se quiere costear. Por ejemplo, si se desea costear una red para una localidad principal con municipios aledaños, en el formato reportar únicamente la  localidad principal. Si por el contrario se están preparando los formatos para correr un escenario para costear una localidad específica, reportar en este formato únicamente la localidad que se desea costear.

- Plataformas de Gestión - Formato G-h3

El formato G-h3 servirá para estimar los costos asociados a las inversiones en sistemas y plataformas de Gestión que incluyen Software y Hardware. Los costos que el operador consigne en el formato deben incluir los precios FOB de bienes, mas transporte, instalación, pruebas, puesta en funcionamiento, servicios e IVA.

Formato 12. Gestión Formato No.  3 - G-h3

| Gh3 | PLATAFORMAS DE GESTION |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE. (ver tabla de localidades, Anexo) |
| CostoSistFacturacion | Numérico | 15 |  | Costo total de inversión en el sistema/plataforma de Facturación. En pesos. |
| CostoSistGeografico | Numérico | 15 |  | Costo total de inversión en el sistema/plataforma de Información Geográfica. En pesos. |
| CostoGestionSS7 | Numérico | 15 |  | Costo total de inversión en el sistema/plataforma de Gestión de Señalización por Canal Común SS7. En pesos. |
| CostoGestionAcceso | Numérico | 15 |  | Costo total de inversión en el sistema/plataforma de Gestión de Red de Acceso. En pesos. |
| CostoReclamosDanos | Numérico | 15 |  | Costo total de inversión en el sistema/plataforma de Atención de Reclamos y Daños. En pesos. |
| CostoAtencionCliente | Numérico | 15 |  | Costo total de inversión en el sistema/plataforma de Atención de Clientes. En pesos. |

OBSERVACIONES:

- Los operadores que no cuenten con esta infraestructura deberán reportar los campos  en cero.

- Los costos que se deben reportar en este formato deben suministrarse en pesos  Colombianos, a diciembre de 2005. No usar separador de miles.

f

- La localidad que se debe reportar en el formato corresponde a la localidad que se quiere costear.  Por ejemplo, si se desea costear una red para una localidad principal con municipios aledaños, en el formato reportar únicamente la  localidad principal. Si por el contrario se están preparando los formatos para correr un escenario para costear una localidad específica, reportar en este formato únicamente la localidad que se desea costear.

## ACCESO INALAMBRICO

- Costo de Línea Inalámbrica - Formato In-h1

El formato In-h1 recopila los datos necesarios para evaluar el costo promedio de la puesta en servicio de una línea inalámbrica, para los operadores que prestan el servicio de telefonía local mediante tecnologías de acceso inalámbrico. Este costo deberá incluir todos los costos asociados a la puesta en servicio de una línea inalámbrica fija: equipos (estación base, terminales, etc.), instalación, ingeniería, mano de obra, puesta en operación, gestión, etc.

El valor anual de la contraprestación por el uso de una porción del espectro será costeado por el Modelo basado en la Regulación existente, por esta razón los valores que deben ser introducidos en este formatos no se les debe cargar el pago de la contraprestación.

Formato 13.  Acceso Inalámbrico Formato No.  1- In-h1

| Inh1 | COSTO LINEA INALAMBRICA |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 2 | 01-99 | Código del Operador (ver tabla de operadores, Anexo) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE. (ver tabla de localidades, Anexo) |
| TecnologiaInalambrica | Alfanumérico | 15 |  | Tecnología inalámbrica con la cual se presta el servicio de telefonía local. |
| CostoLineaInalambrica | Numérico | 8 |  | Costo total promedio para la puesta en servicio de una línea inalámbrica. En Pesos. |

- Los operadores que no cuenten con esta infraestructura deberán reportar los campos  en cero.

- Frecuencias - Formato In-h2

El formato In-h2 se usa para que el operador reporte los anchos de banda usados para prestar el servicio de telefonía local mediante acceso inalámbrico y determinar el pago anual por uso del espectro según Decreto No. 1972 de Julio de 2003 del Ministerio de Comunicaciones.

Formato 14. Acceso Inalámbrico Formato No.  2 - In-h2

| Inh2 | FRECUENCIAS |
| --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver tabla No 1 Operadores, Anexo ) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE. (ver tabla de localidades, Anexo) |
| Finferior | Numérico | 4.4 |  | Frecuencia inferior de una banda asignada para prestar servicio de acceso inalámbrico fijo. Dada en Mhz. |
| Fsuperior | Numérico | 4.4 |  | Frecuencia superior de una banda asignada para prestar servicio de acceso inalámbrico fijo. Dada en Mhz. |

- Los operadores que no cuenten con esta infraestructura deberán reportar los campos  de frecuencia superior e inferior en cero.

- La localidad que se debe reportar en el formato corresponde a la localidad que se quiere costear.

## Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) asociados a la Interconexión

- AOM Interconexión - Formato AOM Ix-h1

Esta tabla contiene los datos de AOM de Interconexión que los operadores deben llenar.

| AOM Ix-h1 | AOM INTERCONEXION |
| --- | --- |
| Variable | Descripción | Tipo | Tamaño |
| idOperador | Código del Operador (ver Tabla No.1-Operadores, Anexo Word) | Numérico | 4 |
| idLocalidad | Codificación de la localidad del operador que reporta la información (ver Tabla No.2-Localidades, Anexo Word) | Numérico | 5 |
| Mantenimiento y operación Conmutación Ix | Valor del costo anual del mantenimiento y operación de las centrales de conmutación, refiriéndose a los nodos de interconexión. | Numérico | 40 |
| Nómina Administrativa Ix | Valor del costo anual de la nomina administrativa que esta involucrada con la interconexión. | Numérico | 40 |
| Nómina Operativa Ix | Valor del costo anual de la nomina operativa asociada a la interconexión. | Numérico | 40 |
| Mantenimiento y operación Gestión Ix | Valor del costo anual del mantenimiento y operación de la gestión de las centrales de conmutación, refiriéndose a los nodos de interconexión | Numérico | 40 |

Los valores deben ser anuales, y deben estar en pesos colombianos de 2005. A partir de esta información se calculan los costos de AOM. Sí por algún motivo, el operador no tiene discriminados estos valores, la herramienta se basa en los costos de AOM total para hacer un procedimiento para el cálculo de estos rubros.

- Mantenimiento y Operación de Conmutación para interconexión

Se refiere a los costos exclusivos debidos a la interconexión, en los que incurren los operadores locales en los sitios donde se encuentran los nodos en los cuales se deben realizar labores de mantenimiento. En este rubro se deben incluir los materiales que se requieren en el nodo y exclusivos de la interconexión, como medidores de calidad o funcionamiento del nodo y/o piezas de repuestos que deban tener en stock para cualquier eventualidad. En todo caso, estos valores deben ser proporcionales, ya que la central no tiene exclusivamente destinados sus dispositivos a la interconexión; sino que son normalmente centrales tandem de la red local, que funcionan como nodos de interconexión debido a la estructura de la red de conmutación. En cualquier caso, se deben enviar el procedimiento aplicado en la determinación de estos factores.

- Mantenimiento y Operación de Gestión de Interconexión

Se refiere a los equipos, dispositivos, plataformas o sistemas, utilizados por los operadores en la gestión de la operación de la interconexión. Como es bien conocido, la mayoría de operadores, en sus labores de gestión de la red de conmutación, tienen centros NOC para toda la red, y no se tienen NOC especiales solo para la interconexión. Por lo cual se debe aplicar la proporción correspondiente del total de costos de gestión a la actividad de interconexión. En cualquier caso, se deben enviar el procedimiento aplicado en la determinación de estos factores.

- Nomina Administrativa de Interconexión

Se refiere a los costos exclusivos de la interconexión en cuanto a nómina administrativa, que tienen que asumir los operadores, en los nodos de interconexión, referente a personal que se encuentra en el nodo de interconexión, o de personal que está involucrado en los nodos de interconexión. En este rubro se involucra el personal de la empresa, que trabaja dentro del mismo nodo, como pueden ser el personal de vigilancia, personal de aseo. En todo caso, estos valores deben ser proporcionales, ya que la central no tiene exclusivamente destinados sus dispositivos a la interconexión, sino que son normalmente centrales tandem de la red local, que funcionan como nodos de interconexión, debido a la estructura de la red de conmutación. En cualquier caso, se deben enviar el procedimiento aplicado en la determinación de estos factores.

- Nomina Operativa de Interconexión

Se refiere al personal que está directamente involucrado en temas de interconexión, como el personal técnico que se encuentra trabajando en los nodos de interconexión, pero calculando la proporción de dedicación a la interconexión, respecto de la central de conmutación. También se encuentra el personal que está involucrado en la interconexión, que hace parte del Comité Mixto de Interconexión (CMI), personal de negociación de las interconexiones, personal que trabaja en las conciliaciones, facturación, informática, entre otros. Es importante tener en consideración que debido a que las empresas en sus diferentes departamentos u oficinas tienen personal que realizan estas funciones, y que no se dedican el cien por ciento de su tiempo a la interconexión, se debe aplicar la proporción del tiempo que se dedican a las funciones con temas de interconexión. En este ítem también se involucra al personal técnico que esta en el NOC, dedicados al monitoreo, atención, y soporte de las diferentes interconexiones. Como este personal está involucrado con toda la red local, se debe calcular la proporción correspondiente a la interconexión. En cualquier caso, se deben enviar el procedimiento aplicado en la determinación de estos factores.

# ANEXO – TABLAS BASICAS

A continuación se presentan todos los conjuntos de valores requeridos para la correcta codificación de los formatos de entrada.  Estos valores se especifican con códigos que se describen en las siguientes tablas:

- Operadores.

- Localidades.

- Proveedores de equipos.

- Tipos de red.

- Tipos de elemento.

- Nivel ceráunico

- Clase central

- Tipos de ruta

- Servicio.

## 1. Operadores - idOperador

A continuación se presentan los valores posibles para codificar el campo idOperador:

Tabla 1. Operadores

| idOperador | Nombre |
| --- | --- |
| 0001 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. |
| 0002 | TELEOBANDO |
| 0003 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AGREGADOS S.A. ESP - EMTELSA |
| 0004 | TELEPALMIRA S.A. ESP |
| 0005 | TELEFONICA DE PEREIRA S.A ESP |
| 0006 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA - TELEBUCARAMANGA S.A E.S.P |
| 0007 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E |
| 0008 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - EEPPM |
| 0009 | EDATEL S.A ESP |
| 0010 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN - EMTEL S.A ESP |
| 0011 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA MARTA- TELESANTAMARTA |
| 0012 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB. |
| 0013 | EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA. E.R.T. |
| 0014 | METROTEL S.A |
| 0015 | TELEJAMUNDI |
| 0016 | UNITEL |
| 0017 | EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P. - ESCARSA |
| 0018 | TELETEQUENDAMA |
| 0019 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. ESP - E.T.G. |
| 0020 | ORBITEL S.A ESP |
| 0021 | BUGATEL |
| 0022 | CAUCATEL S.A.E.S.P. |
| 0023 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL LLANO S.A.-ETELL |
| 0024 | EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES - E.T.T. |
| 0025 | TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A - TELESYS S.A E.S.P |
| 0026 | EPM BOGOTA S.A ESP |
| 0027 | TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P TELECARTAGO |
| 0028 | EMPRESA DISTRITAL DE TELECOMUNICACIONES DE BARRANQUILLA - EDT S.A. ESP |
| 0029 | COMCEL |
| 0030 | BELLSOUTH |
| 0031 | COLOMBIA MOVIL |
| 0032 | TELEGLOBE |
| 0033 | INTERNEXA |
| 0034 | AT&T |
| 0035 | DIVEO |
| 0036 | EMTELCO |
| 0037 | IFX NETWORKS |
| 0038 | COLOMSAT |
| 0039 | IMPSAT |
| 0040 | TELESAT |
| 0041 | ANDINET |
| 0042 | TVCABLE |
| 0043 | OTRO |
| 0044 | RED INTELIGENTE |
| 0045 | AVANTEL |
| 0046 | KAMBATEL |
| 0047 | TELECOM MANIZALES |
| 0111 | TELECOM LARGA DISTANCIA |
| 0112 | ETB LARGA DISTANCIA |

## 2. Localidades - idLocalidad

La Tabla siguiente servirá para codificar el campo idLocalidad según el listado de municipios dado por el DANE.

Tabla 2. Localidades

| IdLocalidad | Municipio | IdDepartamento |
| --- | --- | --- |
| 05001 | MEDELLIN | 05 |
| 05030 | AMAGA | 05 |
| 05034 | ANDES | 05 |
| 05042 | ANTIOQUIA | 05 |
| 05088 | BELLO | 05 |
| 05107 | BRICEÑO | 05 |
| 05154 | CAUCASIA | 05 |
| 05266 | ENVIGADO | 05 |
| 05313 | GRANADA | 05 |
| 05360 | ITAGUI | 05 |
| 05467 | MONTEBELLO | 05 |
| 05591 | PUERTO TRIUNFO | 05 |
| 05615 | RIONEGRO | 05 |
| 05649 | SAN CARLOS | 05 |
| 05674 | SAN VICENTE | 05 |
| 05679 | SANTA BARBARA | 05 |
| 05847 | URRAO | 05 |
| 05887 | YURUMAL | 05 |
| 08001 | BARRANQUILLA | 08 |
| 08758 | SOLEDAD | 08 |
| 11001 | BOGOTA | 11 |
| 11020 | ENGATIVA | 11 |
| 11030 | FONTIBON | 11 |
| 11040 | SUBA | 11 |
| 11050 | USAQUEN | 11 |
| 11060 | USME | 11 |
| 11092 | BOSA | 11 |
| 13001 | CARTAGENA | 13 |
| 13430 | MAGANGUE | 13 |
| 15001 | TUNJA | 15 |
| 15162 | CERINZA | 15 |
| 15176 | CHIQUINQUIRA | 15 |
| 15238 | DUITAMA | 15 |
| 15469 | MONIQUIRA | 15 |
| 15537 | PAZ DE RIO | 15 |
| 15759 | SOGAMOSO | 15 |
| 15761 | SOMONDOCO | 15 |
| 15798 | TENZA | 15 |
| 15850 | PAIPA | 15 |
| 17001 | MANIZALES | 17 |
| 17013 | AGUADAS | 17 |
| 17042 | ANSERMA | 17 |
| 17088 | BELALCAZAR | 17 |
| 17173 | FELISA | 17 |
| 17174 | CHINCHINA | 17 |
| 17380 | LA DORADA | 17 |
| 17433 | MANZANARES | 17 |
| 17444 | MARQUETALIA | 17 |
| 17486 | NEIRA | 17 |
| 17513 | PACORA | 17 |
| 17524 | PALESTINA | 17 |
| 17541 | PENSILVANIA | 17 |
| 17614 | RIOSUCIO | 17 |
| 17616 | RISARALDA | 17 |
| 17777 | SUPIA | 17 |
| 17877 | VITERBO | 17 |
| 18001 | FLORENCIA | 18 |
| 18094 | BELEN ANDAQUI | 18 |
| 18592 | PUERTO RICO | 18 |
| 19001 | POPAYAN | 19 |
| 19022 | ALMAGUER | 19 |
| 19050 | ARGELIA | 19 |
| 19075 | BALBOA | 19 |
| 19100 | BOLIVAR | 19 |
| 19110 | BUENOS AIRES | 19 |
| 19130 | CAJIBIO | 19 |
| 19137 | CALDONO | 19 |
| 19142 | CALOTO | 19 |
| 19212 | CORINTO | 19 |
| 19220 | EL BORDO | 19 |
| 19256 | EL TAMBO | 19 |
| 19290 | FLORENCIA | 19 |
| 19300 | GUACHENE | 19 |
| 19318 | GUAPI | 19 |
| 19355 | INZA | 19 |
| 19364 | JAMBALO | 19 |
| 19392 | LA SIERRA | 19 |
| 19397 | LA VEGA | 19 |
| 19418 | LOPEZ DE MICAY | 19 |
| 19450 | MERCADERES | 19 |
| 19455 | MIRANDA | 19 |
| 19473 | MORALES | 19 |
| 19513 | PADILLA | 19 |
| 19517 | PAEZ | 19 |
| 19530 | PESCADOR | 19 |
| 19532 | PATIA | 19 |
| 19533 | PIAMONTE | 19 |
| 19548 | PIENDAMO | 19 |
| 19573 | PUERTO TEJADA | 19 |
| 19585 | PURACE | 19 |
| 19622 | ROSAS | 19 |
| 19693 | SAN SEBASTIAN | 19 |
| 19698 | SANTANDER DE QUILICHAO | 19 |
| 19720 | SANTANDER | 19 |
| 19743 | SILVIA | 19 |
| 19807 | TIMBIO | 19 |
| 19821 | TORIBIO | 19 |
| 19825 | TUNIA | 19 |
| 19991 | SIBERIA | 19 |
| 19992 | SUAREZ | 19 |
| 20001 | VALLEDUPAR | 20 |
| 23001 | MONTERIA | 23 |
| 23162 | CERETE | 23 |
| 23660 | SAHAGUN | 23 |
| 23675 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 23 |
| 25290 | FUSAGASUGA | 25 |
| 25293 | GACHALA | 25 |
| 25297 | GACHETA | 25 |
| 25307 | GIRARDOT | 25 |
| 25320 | GUADUAS | 25 |
| 25352 | ILE | 52 |
| 25430 | MADRID | 25 |
| 25473 | MOSQUERA | 25 |
| 25599 | APULO | 25 |
| 25843 | UBATE | 25 |
| 25899 | ZIPAQUIRA | 25 |
| 27001 | QUIBDO | 27 |
| 27075 | BAHIA SOLANO | 94 |
| 27083 | ANDAGOYA | 27 |
| 27205 | CONDOTO | 27 |
| 27245 | EL CARMEN DE ATRATO | 27 |
| 27361 | ISTMINA | 27 |
| 27491 | NOVITA | 27 |
| 27495 | NUQUI | 27 |
| 27787 | TADO | 27 |
| 41001 | NEIVA | 41 |
| 41013 | AGRADO | 41 |
| 41020 | ALGECIRA | 41 |
| 41078 | BARAYA | 41 |
| 41132 | CAMPOALEGRE | 41 |
| 41298 | GARZON | 41 |
| 41357 | IQUIRRA | 41 |
| 41359 | ISNOS | 41 |
| 41396 | LA PLATA | 41 |
| 41524 | PALERMO | 41 |
| 41551 | PITALITO | 41 |
| 41676 | SANTA MARIA | 41 |
| 41797 | TESALIA | 41 |
| 41807 | TIMANA | 41 |
| 41885 | YAGUARA | 41 |
| 44001 | RIOHACHA | 44 |
| 44430 | MAICAO | 44 |
| 47001 | SANTA MARTA | 47 |
| 47245 | EL BANCO | 47 |
| 47258 | EL PI?ON | 47 |
| 47555 | PLATO | 47 |
| 50001 | VILLAVICENCIO | 50 |
| 52001 | PASTO | 52 |
| 52079 | BARBACOAS | 52 |
| 52110 | BUESACO | 52 |
| 52203 | COLON | 52 |
| 52207 | CANSACA | 52 |
| 52250 | EL CHARCO | 52 |
| 52269 | FACATATIVA | 25 |
| 52317 | GUACHUCAL | 52 |
| 52356 | IPIALES | 52 |
| 52378 | LA CRUZ | 52 |
| 52411 | LINARES | 52 |
| 52490 | OLAYA HERRERA | 52 |
| 52585 | PUPIALES | 52 |
| 52612 | RICAURTE | 52 |
| 52678 | SAMANIEGO | 52 |
| 52686 | SAN JOSE | 52 |
| 52687 | SAN LORENZO | 52 |
| 52688 | SAN JUAN | 52 |
| 52693 | SAN PABLO | 52 |
| 52786 | TIMINANGO | 52 |
| 52835 | TUMACO | 52 |
| 52838 | TUQUERRES | 52 |
| 54001 | CUCUTA | 54 |
| 54518 | PAMPLONA | 54 |
| 54660 | SALAZAR | 54 |
| 54810 | TIBU | 54 |
| 54820 | TOLEDO | 54 |
| 63001 | ARMENIA | 63 |
| 63130 | CALARCA | 63 |
| 63211 | BARCELONA | 63 |
| 63302 | GENOVA | 63 |
| 63401 | LA TEBAIDA | 63 |
| 63470 | MONTENEGRO | 63 |
| 63594 | QUIMBAYA | 63 |
| 63690 | SALENTO | 63 |
| 66001 | PEREIRA | 66 |
| 66088 | BELEN DE UMBRIA | 66 |
| 66170 | DOSQUEBRADAS | 66 |
| 66383 | LA CELIA | 66 |
| 66440 | MARSELLA | 66 |
| 66456 | MISTRATO | 66 |
| 66572 | PUEBLO RICO | 66 |
| 66594 | QUINCHIA | 66 |
| 66682 | SANTA ROSA | 66 |
| 66687 | SANTUARIO | 66 |
| 68001 | BUCARAMANGA | 68 |
| 68075 | SOCORRO | 68 |
| 68077 | BARBOSA | 68 |
| 68081 | BARRANCABERMEJA | 68 |
| 68176 | CHIMA | 68 |
| 68307 | GIRON | 68 |
| 68320 | GUADALUPE | 68 |
| 68500 | OIBA | 68 |
| 68575 | PUERTO WILCHES | 68 |
| 70001 | SINCELEJO | 70 |
| 73001 | IBAGUE | 73 |
| 73026 | ALVARADO | 73 |
| 73030 | AMBALEMA | 73 |
| 73055 | ARMERO | 73 |
| 73124 | CAJAMARCA | 73 |
| 73154 | CASABIANCA | 73 |
| 73168 | CHAPARRAL | 73 |
| 73268 | ESPINAL | 73 |
| 73283 | FRESNO | 73 |
| 73349 | HONDA | 73 |
| 73352 | ICONONZO | 73 |
| 73411 | LIBANO | 73 |
| 73504 | ORTEGA | 73 |
| 73547 | PRADA | 73 |
| 73563 | PRADO | 73 |
| 73585 | PURIFICACION | 73 |
| 73616 | RIOBLANCO | 73 |
| 73624 | ROVIRA | 73 |
| 73671 | SALDAÑA | 73 |
| 73675 | SAN ANTONIO | 73 |
| 73678 | SAN LUIS | 73 |
| 73726 | CUNDAY | 73 |
| 73736 | DOLORES | 73 |
| 73854 | VILLA SAN JUAN | 73 |
| 73861 | VENADILLO | 73 |
| 76001 | CALI | 76 |
| 76020 | ALCALA | 76 |
| 76036 | ANDALUCIA | 76 |
| 76041 | ANSERMANUEVO | 76 |
| 76054 | ARGELIA | 76 |
| 76100 | BOLIVAR | 76 |
| 76109 | BUENAVENTURA | 76 |
| 76111 | BUGA | 76 |
| 76113 | BUGALAGRANDE | 76 |
| 76122 | CAICEDONIA | 76 |
| 76126 | DARIEN | 76 |
| 76130 | CANDELARIA | 76 |
| 76147 | CARTAGO | 76 |
| 76148 | CEILAN | 76 |
| 76242 | EL AGUILA | 76 |
| 76243 | DAGUA | 76 |
| 76246 | EL CAIRO | 76 |
| 76248 | EL CERRITO | 76 |
| 76250 | EL DOVIO | 76 |
| 76275 | FLORIDA | 76 |
| 76306 | GINEBRA | 76 |
| 76318 | GUACARI | 76 |
| 76364 | JAMUNDI | 76 |
| 76377 | LA CUMBRE | 76 |
| 76400 | LA UNION | 76 |
| 76403 | LA VICTORIA | 76 |
| 76497 | OBANDO | 76 |
| 76520 | PALMIRA | 76 |
| 76563 | PRADERA | 76 |
| 76606 | RESTREPO | 76 |
| 76616 | RIOFRIO | 76 |
| 76622 | ROLDANILLO | 76 |
| 76670 | SAN PEDRO | 76 |
| 76733 | SEVILLA | 76 |
| 76823 | TORO | 76 |
| 76828 | TRUJILLO | 76 |
| 76834 | TULUA | 76 |
| 76845 | ULLOA | 76 |
| 76863 | VERSALLES | 76 |
| 76864 | VILLA GORGONA | 76 |
| 76869 | VIJES | 76 |
| 76890 | YOTOCO | 76 |
| 76892 | YUMBO | 76 |
| 76895 | ZARZAL | 76 |
| 86001 | MOCOA | 86 |
| 86320 | ORITO | 86 |
| 86568 | PUERTO ASIS | 86 |
| 86885 | VILLAGARZON | 86 |
| 88001 | SAN ANDRES (I) | 88 |

Las localidades que no se presentan en la tabla anterior se pueden encontrar en la página web del DANE www.dane.gov.co

## 3. Proveedores – IdProveedor

La tabla siguiente servirá de referencia para codificar el campo idProveedor:

Tabla 3. Proveedores

| IdProveedor | Nombre |
| --- | --- |
| 01 | Siemens |
| 02 | Ericsson |
| 03 | Fujitsu |
| 04 | Nortel |
| 05 | Alcatel |
| 06 | Nec |
| 07 | Italtel |
| 08 | Goldstar |
| 09 | Huawei |
| 99 | Otro |

## 4. Tipos de Red - TipoRed

La tabla siguiente provee la codificación posible para el campo TipoRed:

Tabla 4. Tipos de Red Externa

| TipoRed | Descripción |
| --- | --- |
| P | Primaria |
| D | Directa |
| S | Secundaria |

## 5. Tipos de Elementos – TipoElemento

A continuación se lista la codificación posible para el campo TipoElemento:

Tabla 5. Elementos de Red Externa

| TipoElemento | Descripción |
| --- | --- |
| A | Armario |
| C | Caja |
| S | Strip |
| R | Reserva |

## 6. Nivel Ceráunico

A continuación se lista la codificación posible para el campo NivelCeraunico:

Tabla 6. Nivel ceráunico

| NivelCeraunico | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Nivel Ceráunico Bajo. |
| 2 | Nivel Ceráunico Medio |
| 3 | Nivel Ceráunico Alto |

## 7. Clases de Centrales – ClaseCentral

Cada Central deberá identificarse por su clase, a través del campo ClaseCentral, según la codificación presentada en la tabla siguiente:

Tabla 7. Clases  de Central

| ClaseCentral | Descripción |
| --- | --- |
| TS | Tandem |
| TLS | Combinada |
| LS | Local |
| RSU | Concentrador Remoto |

# Footnotes

Este archivo puede ser descomprimido con el software WINRAR (http://winrar.com.es/descargas)

Es importante aclarar que los operadores de TPBCL han reportado previamente a la CRT la misma información para el año 2004.

Es indispensable que cada Elemento sea identificado con un idElemento diferente, de otra manera el modulo de importación de datos, eliminará registros repetidos, es decir, campos con tipo de elemento igual, código igual, relacionados con la misma central y localidad para un operador. Este criterio aplica para el formato PEH1, PEH2 y PEH3.

La herramienta solo acepta cajas de de diez (10), veinte (20), treinta (30), cuarenta (40) y  cincuenta (50) pares y strips de diez (10) a setecientos (700) pares, incrementándose de 10 en 10 hasta un valor de 700 pares, ej: 10, 20, 30…510, 520…700. Capacidades diferentes deberán reportarse como combinaciones de las anteriores, teniendo en cuenta que el elemento se debe reportar con un idElemento diferente.

La herramienta solo acepta cajas de de diez (10), veinte (20), treinta (30), cuarenta (40) y  cincuenta (50) pares y strips de diez (10) a setecientos (700) pares, incrementándose de 10 en 10 hasta un valor de 700, ej: 10, 20, 30…510, 520…700. Capacidades diferentes deberán reportarse como combinaciones de las anteriores, teniendo en cuenta que el elemento se debe reportar con un idElemento diferente.

Es decir en un momento determinado en el tiempo, incluyendo tanto el tráfico entrante y como el saliente.

# Text boxes

Regulación y Asesoría

Enero de 2007

Guía de formatos para el cargue de datos en el modelo HCMCRFIX